การหาค่า  SSD  และ  % Absorption  ของ  หิน  ,  กรวด

ขอบข่าย

หาค่า % ความชื้นที่จุดอิ่มตัวผิวหน้าแห้ง  และ  % Absorption  ของหิน , กรวด

เครื่องมือ

1.  เครื่องชั่งละเอียด  ชั่งได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 0.1 กรัม

2.  เตาอบ , ไมโครเวฟ

วิธีทดลอง

1.  นำหิน ,กรวด ซึ่งได้จากการแบ่งตัวอย่างตาม ต.ว.พ. 3  มาประมาณ  2 ก.ก.  อบแห้งที่อุณหภูมิ110 5( C  นำหิน ,กรวด  ไปแช่น้ำให้อิ่มตัวโดยแช่ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม.

2.  เกลี่ยหิน ,กรวด  บนพื้นที่สะอาดใช้ผ้าแห้งปูลงบนพื้นนำหิน , กรวดวางลงบนผ้า  ใช้ผ้าซับผิวหิน , กรวดจนแห้ง

3.  ชั่งน้ำหนักหิน , กรวด  ที่สภาพอิ่มตัวผิวหน้าแห้งนี้

4.  นำหิน , กรวด  ไปอบแห้งด้วยเตาอบหรือไมโครเวฟ   บันทึกน้ำหนักแห้ง

การคำนวณ

% Absorption   =   (  น้ำหนักหิน , กรวดสภาพอิ่มตัวผิวหน้าแห้ง  -  น้ำหนักหิน , กรวดสภาพแห้ง ) x 100

น้ำหนักหิน , กรวดสภาพแห้ง