Materials  Finer  than  No.200  Sieve  in  Mineral  Aggregate

by  Washing  (  C 117 – 95 )

ขอบข่าย

เพื่อทดสอบเปอร์เซ็นต์ของวัสดุที่ผ่าน  No.200  โดยวิธีล้างน้ำ

เครื่องมือ

1.   ตะแกรง No. 200 , No.16

2.   กะละมังใส่วัสดุ   ประมาณ 40 ซม.

3.   เตาอบ  ,  ไมโครเวฟ

4.   เครื่องชั่ง  ชั่งได้ละเอียดไม่น้อยกว่า  0.1  กรัม

วิธีทดลอง

1.  หลังจากได้วัสดุจากการแบ่งตัวอย่างตาม  ต.ว.พ. 3  นำไปอบแห้ง 110  5 (C ชั่งนน.วัสดุแห้ง

2.  ใส่วัสดุลงในกะละมัง  เติมน้ำให้ท่วมวัสดุ  ใช้มือขยี้วัสดุให้ส่วนที่ละเอียดแยกออกจากส่วนหยาบ  แล้วเทน้ำซึ่งมีตะกอนแขวนลอยอยู่ลงบนตะแกรง No.16  ซึ่งมี  No.200  อยู่ด้านล่าง  ระวังอย่าให้วัสดุตกหล่นขณะเท

3.  เติมน้ำใหม่  แล้วดำเนินการตามข้อ  2  ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนน้ำใส

4.  ถ้าล้างตาม  2  และ  3  ถึง  15  เที่ยวแล้ว  แต่น้ำยังขุ่นมัวอยู่  นำวัสดุที่ล้างเที่ยวที่  15  ไปอบแห้ง  จดน้ำหนักแห้งไว้   นำวัสดุไปล้างต่ออีก 1  เที่ยว  แล้วนำไปอบแห้ง  ถ้านน.ที่หายไปเนื่องจากการล้างเที่ยวที่  16  น้อยกว่าหรือเท่ากับ  0.1 % ของนน.วัสดุแห้งหลังจากล้างเที่ยวที่  15  ให้ยุติการล้างได้  ถ้ามากกว่าให้ล้างต่อไปจนกว่า นน.ที่หายไปไม่มากกว่า  0.1 %

5.  นำวัสดุไปอบแห้งคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ผ่าน  No. 200

A    =             B – C          x  100

B

A  =  เปอร์เซนต์ ส่วนที่ผ่าน  No. 200

B  =  น.น.วัสดุแห้งก่อนทำการล้าง

C  =  น.น.แห้งของวัสดุค้าง No. 200  หลังจากการล้าง