การหาขนาดคละของดินผสมกรวด , หิน

ขอบข่าย

เพื่อหาขนาดคละของดินผสมกรวด , หิน

เครื่องมือ

1.  ตะแกรงขนาดต่าง ๆ

2.  เครื่องร่อนทราย

3.  เครื่องชั่ง

4.  เตาอบ , ไมโครเวฟ

5.  เครื่องแบ่งตัวอย่าง

วิธีทดลอง

1.  หาขนาดโตสุดของวัสดุแบบคร่าว ๆ ตาม ต.ว.พ. 2  เมื่อทราบขนาดโตสุดของวัสดุแล้ว  ทำการแบ่งวัสดุตาม  ต.ว.พ. 3  ให้ได้ปริมาณตามข้อกำหนดดังนี้

| ขนาดโตสุดของวัสดุ | ปริมาณน้อยที่สุด (kg.) |
| --- | --- |
| # 4 | 0.5 |
| 3/8” | 1 |
| ½ “ | 2 |
| ¾” | 5 |
| 1” | 10 |
| 1 ½” | 15 |
| 2” | 20 |
| 2 ½” | 35 |
| 3” | 60 |
| 3 ½” | 100 |
| 4” | 150 |
| 5” | 300 |

2.  อบแห้งที่อุณหภูมิ 110  5  ( C

3.  ชั่งน้ำหนักวัสดุแห้งทั้งหมด

4.  แยกวัสดุเป็น 2 ส่วน คือ ผ่านตะแกรง 3/8 นิ้ว   และค้างตะแกรง 3/8 นิ้ว

5.  ส่วนที่ค้าง 3/8 นิ้วชั่งน้ำหนัก นำไปล้างผ่านตะแกรง No. 200 จากนั้นนำส่วนที่ค้างไปอบแห้งชั่งน้ำหนัก    นำไปหาขนาดคละโดยใช้ตะแกรงร่อน

6. นำส่วนที่ผ่าน 3/8 นิ้วไปชั่งน้ำหนักแล้วบันทึกเอาไว้  ทำการแบ่งตัวอย่างตาม ต.ว.พ. 3   ให้ได้วัสดุประมาณ 1 ก.ก.

7. ชั่งน้ำหนักวัสดุที่ได้จากข้อ 6  ที่ Sampling  แล้ว  ล้างผ่านตะแกรง  No. 200 ตาม  ต.ว.พ. 6

8.  นำส่วนที่ค้าง  No.200 ไปอบแห้ง  ชั่งน้ำหนักแล้วนำไปหาขนาดคละโดยใช้ตะแกรงร่อน

9.  ได้ขนาดคละของส่วนที่ผ่าน 3/8  นิ้ว  เป็นเท่าใด  ให้เทียบค่ากลับมาเป็นขนาดคละของส่วนที่ผ่าน  3/8 นิ้วทั้งหมด

10.  นำขนาดคละที่ได้จากการปรับแก้ค่าแล้วไปรวมกับขนาดคละของส่วนที่ค้าง 3/8 นิ้ว  ก็จะได้ขนาดคละของวัสดุรวมทั้งหมด

ตัวอย่างการคำนวณ

-  วัสดุที่ได้จากการ Sampling หลังจากอบแห้งหนัก 16,506.5 กรัม

-  นำมาร่อนตะแกรง 3/8 นิ้ว ส่วนค้างหนัก  5,525  กรัม  ส่วนผ่าน 3/8 นิ้ว  10,981.5 กรัม

-  นำส่วนที่ผ่านตะแกรง 3/8 นิ้ว นำมา แบ่งตัวอย่างได้วัสดุหนัก 1,707.9  กรัม นำไปล้างผ่าน No. 200

ส่วนที่ค้าง 3/8 หาขนาดคละได้ดังนี้	ส่วนที่ผ่าน 3/8  Sampling  แล้วล้าง No.200 มาหาขนาดคละได้ดังนี้	   ตะแกรง	นน. ค้าง		ตะแกรง		นน.ค้าง		นน.ค้าง(เทียบกับส่วนผ่าน3/8ทั้งหมด)

1 ½”	0 		3/8 ” 		0					0

1”	1,059.2		No.4		246.7		246.7*10,981.5/1,707.9 = 1,586.2

¾”	601.7		No.10		299.0		299.0*10,981.5/1,707.9 = 1,922.5

3/8”	2,011.1		No.40		212.1		212.1*10,981.5/1,707.9 = 1,363.8

No.4	517.0		No.200		222.6		222.6*10,981.5/1,707.9 = 1,431.3

No.10	139.4		Pan.		727.5		727.5*10,981.5/1,707.9 = 4,677.7

No.40	134.9		รวม		1,707.9					10,981.5

No.200	207.2

Pan	854.5

รวม	5,525.0

เมื่อได้ขนาดคละทั้งส่วนผ่าน  3/8 และส่วนค้าง 3/8  แล้วนำมารวมกัน  เพื่อหาขนาดคละรวม  ได้ดังนี้

| ขนาดตะแกรง | น้ำหนักค้าง | % ค้าง | % ค้างสะสม | % ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ½” | 0 + 0 = 0.0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1” | 1,059.2 +0 = 1,059.2 | 6.42 | 6.42 | 93.58 |
| ¾” | 601.7 + 0 = 601.7 | 3.65 | 10.07 | 89.93 |
| 3/8” | 2,011.1 + 0 = 2011.1 | 12.18 | 22.25 | 77.75 |
| No. 4 | 517 + 1,586.2 = 2,103.2 | 12.74 | 34.99 | 65.01 |
| No. 10 | 139.4 + 1,922.5 = 2,061.9 | 12.49 | 47.48 | 52.52 |
| No. 40 | 139.4 + 1,363.8 = 1,498.7 | 9.08 | 56.56 | 43.44 |
| No. 200 | 207.2 + 1,431.3 = 1,638.5 | 9.93 | 66.49 | 33.51 |
| Pan | 854.4 + 4,677.7 = 5,532.2 | 33.51 | 100.00 | 0.00 |
| รวม | 16,506.5 | 100.00 |  |  |