Specific Gravity  and Absorption of  Fine  Aggregate

( ASTM C 128 – 93 )

ขอบข่าย

เพื่อหาค่าความถ่วงจำเพาะของทราย

เครื่องมือ

1.1 ชุดเครื่องมือหาสภาพอิ่มตัวผิวหน้าแห้งของทราย

1.2 ถังตวงโลหะทรงกระบอกปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,000 ซม3

1.3 กระจก

1.4 เครื่องชั่งละเอียด ไม่น้อยกว่า  0.1  กรัม

1.5 ขวด Volumetric  stopped  Flash ขนาด  500  ซม3

1.6 เตาอบ  ,  ไมโครเวฟ

การทดลอง

1. นำน้ำที่จะใช้ทดสอบใส่กะละมังให้มากเกินพอน้ำจำนวนนี้ใช้ตลอดการทดลองนี้ เติมน้ำใส่ขวด Volumetric stopped Flash ประมาณ 500 ซม3  แช่ไว้ในอ่าง  แหย่เทอร์โมมิเตอร์เพื่อวัดอุณหภูมิของน้ำในอ่าง  ทิ้งไว้อย่างน้อย   3   ชม.

2. เริ่มทดลองโดยใช้น้ำในกะละมังเติมลงในขวด Volumetric stopped Flashให้ได้ระดับ 500 ม3                ( พิจารณาจากท้องน้ำ  )  อ่านอุณหภูมิน้ำเช็ดขวด Volumetric  stopped  Flash ให้แห้ง  ชั่งนน.

3.  ใส่น้ำในถังตวงให้เต็มปิดด้วยกระจกโดยไล่ฟองอากาศออกเช็ดให้แห้ง  ชั่งนน.

4.  นำทรายที่จะทดลองซึ่งอยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวหน้าแห้ง  ซึ่งหาได้ตาม  ต.ว.พ. 4  นำมาชั่งประมาณ  500  กรัม

5.   ใส่น้ำในถังตวง ½  ของถัง  ใส่ทรายจากข้อ 4  ลงในถัง  ใช้ช้อนกวนทรายใต้น้ำให้ทั่ว  เพื่อไล่ฟองอากาศ   เติมน้ำให้เต็มแล้วปิดด้วยกระจก  โดยไล่ฟองอากาศออก ( ต้องระวังไม่ให้ตะกอนที่ละลายในถังไหลออกไปกับน้ำตอนไล่ฟองอากาศ  )   เช็ดถังและกระจกให้แห้ง  ชั่งนน.

6.  นำทรายในถังตวงไปอบแห้งด้วยเตาอบหรือไมโครเวฟ  ชั่งน้ำหนักทราย

การคำนวณ

สมมุติ		M   =   นน.ทรายที่สภาพ  SSD

A   =   นน.ถังตวง +  น้ำ  +  กระจก

B   =   นน.ถังตวง  +  น้ำ  +  กระจก  +  ทราย

C   =   นน.ขวด Volumetric  stopped  Flash

D   =   นน.ขวด  Volumetric  stopped  Flash +  น้ำ  500 ซม3

E   =     น้ำหนักทรายอบแห้ง

w   =   Density  ( ถ.พ. )  ของน้ำกลั่นที่อุณหภูมิทดลอง   ( อ่านค่าจากตาราง  )

จะได้  ถ.พ.   =                  M ( D – C )

( M  +  A – B ) x  500 x  w

% Absorption    =     ( M – E ) * 100

E