Specific Gravity and Absorption of  Coarse  Aggregate

( ASTM C 127 – 93 )

ขอบข่าย

เพื่อหาค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุจำพวกหินหรือกรวด

เครื่องมือ

1.1  ถังตวงโลหะทรงกระบอกปริมาตรไม่น้อยกว่า 4,500 ซม3

1.2  กระจก

1.3  เครื่องชั่งละเอียด ไม่น้อยกว่า  0.1  กรัม

1.4  ขวด Volumetric stopped Flash ขนาด 500 ซม3

1.5  เตาอบ  ,  ไมโครเวฟ

1.6  เทอร์โมมิเตอร์

การทดลอง

1. นำน้ำที่จะใช้ทดสอบใส่กะละมังให้มากเกินพอ น้ำจำนวนนี้ใช้ตลอดการทดลองนี้ เติมน้ำใส่ขวดVolumetric stopped Flash ประมาณ 500 ซม3  แช่ไว้ในอ่าง  แหย่เทอร์โมมิเตอร์เพื่อวัดอุณหภูมิของน้ำในอ่าง  ทิ้งไว้อย่างน้อย  3   ชม.

2. เริ่มทดลองโดยใช้น้ำในกะละมังเติมลงในขวดVolumetric  stopped  Flash ให้ได้ระดับ500 ซม3(พิจารณาจากท้องน้ำ )  อ่านอุณหภูมิน้ำเช็ดขวด Volumetric  stopped  Flash ให้แห้ง  ชั่งนน.

3.    ใส่น้ำในถังตวงให้เต็มปิดด้วยกระจกโดยไล่ฟองอากาศออกเช็ดให้แห้ง  ชั่งนน.

4.   นำหินหรือกรวดที่ได้จากการแบ่งตัวอย่าง ตาม ต.ว.พ. 3  ประมาณ 2000 กรัม ไปอบแห้งแล้วแช่น้ำไว้ในกะละมังเพื่อให้ตัวอย่างอิ่มตัวประมาณ  24  ชม.  แล้วนำมาเช็ดผิวหินให้แห้ง  นำตัวอย่างไปชั่งน้ำหนักประมาณ  2000  กรัม  (  หินหรือกรวดที่ใช้ทดสอบจะต้องสะอาดและค้างตะแกรง  No. 4  )

5.   ใส่น้ำในถังตวง ½  ของถัง  ใส่หินหรือกรวดจากข้อ 4  ลงในถัง  กวนหินหรือกรวดใต้น้ำให้ทั่ว  เพื่อไล่ฟองอากาศ   เติมน้ำให้เต็มแล้วปิดด้วยกระจก  โดยไล่ฟองอากาศออก  เช็ดถังและกระจกให้แห้ง  ชั่งน้ำหนัก

6 .  นำหินหรือกรวดในถังตวงไปอบแห้งด้วยเตาอบหรือไมโครเวฟ

การคำนวณ

สมมุติ		M  =   นน.หินที่สภาพ  SSD

A   =   นน.ถังตวง +  น้ำ  +  กระจก

B   =   นน.ถังตวง  +  น้ำ  +  กระจก  +  หิน

C   =   นน.ขวด Volumetric stopped Flash

D  =   นน.ขวด  Volumetric stopped Flash +  น้ำ  500 ซม3

E   =   น้ำหนักหินที่อบแห้ง

w     =   Density  ( ถ.พ. )  ของน้ำกลั่นที่อุณหภูมิทดลอง  อ่านค่าจากตาราง

จะได้  ถ.พ.   =                  M ( D – C )

( M  +  A – B ) x  500 x  w

% Absorption   =           ( M – E ) * 100

E