Soundness  of  Aggregates by  Use  of  Sodium  Sulfate  or  Magnesium  Sulfate

(ASTM C 88 - 90)

โดยทั่วไปวัสดุต่าง ๆ แม้จะถูกทิ้งไว้ตามธรรมชาติ  ก็ย่อมมีการบุบสลาย  สึกกร่อน  เป็น

ธรรมดาดังนั้นวัสดุที่จะนำมาใช้ในงานคอนกรีตก็เช่นเดียวกัน  ย่อมหลีกเลี่ยงสภาพดังกล่าวไม่ได้  การทดสอบ  Soundness  ก็เป็นวิธีทดสอบอย่างหนึ่ง  เพื่อใช้หาค่าความสึกกร่อนดังกล่าว  โดยทดสอบวัสดุในสภาพแห้งและเปียกสลับกันไปเพื่อจะได้ทราบว่าการสึกกร่อนของวัสดุนั้น ๆ มีค่ามากน้อยเพียงใดผ่านเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับเพื่อจะนำไปใช้งานหรือไม่

การทดลอง   Soundness  ความคงตัวของวัสดุ

ขอบข่าย

เป็นวิธีหาความคงทนของวัสดุโดยการแช่ในสารละลาย  โซเดียม  หรือ  แมกเนเซียมซัลเฟต

เครื่องมือ

1.  ตะแกรงขนาดต่าง ๆ ดังนี้

| 2 ½ นิ้ว ( 63 มม. ) | 5/16 นิ้ว ( 8.0 มม. ) |
| --- | --- |
| 2 นิ้ว ( 50 มม. ) | No.4 ( 4.75 มม. ) |
| 1 ½ นิ้ว ( 37.5 มม. ) | No.5 ( 4.00 มม. ) |
| 1 นิ้ว ( 25.0 มม. ) | No. 8 ( 2.36 มม. ) |
| ¾ นิ้ว ( 19.0 มม. ) | No. 16 ( 1.18 มม. ) |
| 5/8 นิ้ว ( 16.0 มม. ) | No. 30 ( 600  m ) |
| ½ นิ้ว ( 12.5 มม. ) | No. 50 ( 300  m ) |
| 3/8 นิ้ว ( 9.5 มม. ) | No. 100 ( 600  m ) |

2.  เครื่องชั่ง ชั่งได้ละเอียดไม่น้อยกว่า  0.1  กรัม

3.  เตาอบ

4.  Hydrometer  วัด ถ.พ.ได้ในช่วง 1.151 - 1.174

การเตรียมตัวอย่าง

ในการหาความคงตัวของวัสดุ  โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ  การทดสอบแบบ  Fine aggregate  และการทดสอบแบบ  Coares  aggregate  ซึ่งในการทดสอบของวัสดุแต่ละประเภท  จะมีข้อกำหนดเรื่องปริมาณและส่วนคละที่แตกต่างกัน คือ

ข้อกำหนดของวัสดุประเภท  Fine aggregate

| ผ่าน | ค้าง | ปริมาณที่ใช้ ( กรัม ) |
| --- | --- | --- |
| 3/8 | No.4 | 100 |
| No.4 | No.8 | 100 |
| No.8 | No.16 | 100 |
| No.16 | No.30 | 100 |
| No.30 | No.50 | 100 |

ข้อกำหนดของวัสดุประเภท  Coarse  agregate

| กลุ่ม | ผ่าน | ค้าง | ปริมาณที่ใช้ แต่ละเบอร์( กรัม ) | ปริมาณที่ใช้รวม ( กรัม ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 ½” | 2” | 3000 300 | 5000300 |
|  | 2” | 1 ½” | 2000 200 |  |
| B | 1 ½ ” | 1” | 1000 50 | 150050 |
|  | 1” | ¾ ” | 500 30 |  |
| C | ¾ ” | ½ ” | 670  10 | 100010 |
|  | ½ ” | 3/8 ” | 330 5 |  |
| D | 3/8 ” | No.4 | 300 5 | 3005 |

หมายเหตุ    ถ้าไม่สามารถหาวัสดุที่ใช้แต่ละเบอร์ได้ให้ใช้ปริมาณวัสดุที่ใช้รวมเป็นสำคัญ

การเตรียมตัวอย่าง

จะต้องนำวัสดุที่จะใช้ทดลองมาทำการ  แบ่งตัวอย่างตาม ต.ว.พ. 3 ให้ได้ปริมาณตามการทดสอบขนาดคละ  แล้วทำการทดสอบขนาดคละ จากนั้นให้นำค่า  % ค้าง  นำมาหาปริมาณวัสดุที่จะนำไปใช้ในการทดลองตามเกณฑ์ข้างต้นเมื่อได้ตัวอย่างตามข้อกำหนดแล้วให้นำมาล้าง  แล้วอบให้แห้งชั่ง นน. ก่อนการทดสอบ

การเตรียมสารละลายโซเดียมซัลเฟต ( Na2 SO4 ) ให้ใช้ Na2 SO4  ประมาณ 350 กรัม / น้ำ 1 ลิตรละลายทิ้งไว้ประมาณ  48 ชม. แล้วทำการตรวจสอบค่า ถ.พ. ของสารละลายให้อยู่ระหว่าง 1.151 – 1.174

( rate ในการใช้ Na2 SO4 แล้วแต่ความบริสุทธิ์ของ  Na2 SO4 )

วิธีทดลอง

1.  ให้นำตัวอย่างที่ได้จากขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างตามข้อกำหนด  มาแยกใส่กะละมังหรือภาชนะ

2.  เทสารละลาย  Na2  SO4 ให้ท่วมวัสดุไม่น้อยกว่าครึ่งนิ้ว  แล้วแช่วัสดุทิ้งไว้ประมาณ 16-18 ชม.

3.  รินสารละลายออกโดยให้นำตะแกรงที่ใช้กรองตามข้อ  7  มารอง เพื่อป้องกันการหลุดหายของวัสดุไปกับสารละลาย

4.   นำไปเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 105 – 115 องศา    24 ชม. แล้วนำออกมาทิ้งให้เย็น

5.  นำตัวอย่างวัสดุมาแช่สารละลายอีกเป็นรอบที่  2  ซึ่งสารละลายที่ใช้จะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งทำการทดสอบจนครบ  5  รอบ

6.   นำตัวอย่างมาล้างด้วยสารละลาย  Ba CI2 หรือ น้ำสะอาด  จากนั้นนำไปอบให้แห้ง

7.   ร่อนตัวอย่างที่แห้งแล้วผ่านตะแกรง  ตามข้อกำหนด  ว่าเป็น  Fine หรือ coarse aggregateถ้าเป็น  Fine  aggregate ก็ให้ร่อนผ่านตะแกรงของใครของมัน คือ  No.4 , No.8 , No.16 , No.30  และ No.50 ถ้าเป็น coarse aggregate ก็ให้ใช้ตามข้อกำหนดตามกลุ่ม  A, B, C และ D ดังนี้

| กลุ่ม | ร่อนผ่านตะแกรง No. |
| --- | --- |
| A | 1 ¼ ” |
| B | 5/8 ” |
| C | 5/16 ” |
| D | No.5 |

8.  นำตัวอย่างที่ค้างตะแกรงจากข้อ 7. มาหานน. เพื่อคำนวณหา % Loss  ของแต่ละเบอร์ตะแกรงหรือกลุ่มตะแกรง

%  Loss              =    ( นน.ก่อนทดลอง – นน.หลังทดลอง ) x 100

นน. ก่อนทดลอง

9.  ในกรณีที่เปอร์เซ็นต์ค้างของแต่ละเบอร์หรือแต่ละกลุ่มน้อยกว่า  5%  ไม่ต้องทำการทดสอบในส่วนที่ค้างตะแกรงเบอร์หรือกลุ่มนั้นให้ใช้ %  Loss  ของชุดข้างเคียง  โดยพิจารณาดังนี้

-  ถ้าอยู่ระหว่างเบอร์หรือกลุ่มอื่น   ให้ใช้ % Loss  เฉลี่ยของชุดที่ประกบอยู่

-  ถ้าอยู่ปลายสุดด้านบน	  ให้ใช้  % Loss  ของชุดถัดลงมา

-  ถ้าอยู่ปลายสุดด้านล่าง	  ให้ใช้ % Loss  ของชุดถัดขึ้นไป

%  Loss  รวม     	=	  ( เปอร์เซ็นต์ Loss  x  เปอร์เซ็นต์ค้าง )

100

การคำนวณ

ตัวอย่างการคำนวณวัสดุประเภท  Fine  Aggregate

| ตะแกรง | % ค้าง | นน.ที่ใช้ทดลอง ( กรัม ) | นน.ที่เหลือ ( กรัม ) | % Loss | % Loss รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/8 | 0 |  |  |  |  |
| No. 4 | 4 | ( น้อยกว่า 5 % ) | - | 8 | 0.32 |
| No. 8 | 12 | 100 | 92 | 8 | 0.96 |
| No. 16 | 20 | 100 | 90 | 10 | 2.00 |
| No. 30 | 30 | 100 | 88 | 12 | 3.60 |
| No. 50 | 18 | 100 | 90 | 10 | 1.80 |
| No. 100 | 10 | - | - | - |  |
| Pan | 6 |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  | 8.68 |

% Loss   =   8.68 %

ตัวอย่างการคำนวณวัสดุประเภท  Coarse aggregate

| ตะแกรง | % ค้าง | % ค้างในการคำนวณ | นน.ที่ใช้ทดลอง ( กรัม ) | นน.ที่เหลือ ( กรัม ) | % Loss | % Loss รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3” | 0 |  |  |  |  |  |
| 2½” | 5 |  |  |  |  |  |
| 2” | 20 |  |  |  |  |  |
| 1 ½” | 30 | 50 | 5000 | 4850 | 3.0 | 1.5 |
| 1” | 15 |  |  |  |  |  |
| ¾” | 10 | 25 | 1500 | 1490 | 0.67 | 0.168 |
| ½” | 10 |  |  |  |  |  |
| 3/8” | 5 | 15 | 1000 | 980 | 2.0 | 0.30 |
| No. 4 | 3 | 3 | ( น้อยกว่า 5% ) | - | 2.0 | 0.06 |
| Pan | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  | 2.028 |

% Loss    =    2.028

ตัวอย่างการคำนวณวัสดุผสม  ( Find  +  Coarse  aggregate )

เมื่อได้วัสดุจากการแบ่งตัวอย่างอบแห้งร่อนผ่านตะแกรง No. 4  ชั่งนน.ส่วนที่ค้าง  No. 4 ( A )  ชั่ง นน..ส่วนที่ผ่าน No. 4 ( B ) ส่วนที่ค้าง  No. 4 นำไปหา % Loss  แบบ Coarse  aggregate บันทึกค่า % Loss ( a )

ส่วนที่ผ่าน No. 4 นำไปหา  % Loss  แบบ  Fine  aggregate  บันทึกค่า  % Loss ( b )

 % Loss  วัสดุผสม  =  ( a x  A  +  b x B )

( A + B )