การควบคุมกำลังอัดของคอนกรีตในสนาม

โดยใช้  Moving  Average

วิธีการ

1.  ออกแบบอัตราส่วนผสมคอนกรีตให้มีค่ากำลังอัดสูงกว่ากำลังอัดในแบบ  ดังนี้

fcr	=	fc ’

( 1 -  t x v )

โดยที่	fcr	=	กำลังอัดที่ออกแบบใช้งานจริง ๆ ในสนาม

fc ’	=	กำลังอัดที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้าง

v	=	Coefficient  of  variation  (  ควรใช้ค่า  15 % )

t	=	ค่าคงที่จากตาราง ( table  4  ) เมื่อออกแบบเป็น  Working  Stress

ใช้ค่า	t  	=  	0.842

ดังนั้น แทนค่าได้

fcr          =               fc ’	       =    1.145  fc ’

( 1 - .842 x .15 )

เช่น    	fc ’       	=   140   ก.ก. / ซม2   จะต้องออกแบบ    =  140 x 1.145  =  160  ก.ก. / ซม2

fc ’       	=   175   ก.ก. / ซม2   จะต้องออกแบบ    =  175 x 1.145  =  200  ก.ก. / ซม2

2.  ออกแบบอัตราส่วนผสมคอนกรีตไว้ก่อน  3 อัตราส่วน  เพื่อจะใช้งานได้ทันที

2.1  อัตราส่วนที่  W/C ของ  fcr

2.2  อัตราส่วนที่  W/C  เพิ่มขึ้น  0.05  จาก  2.1

2.3  อัตราส่วนที่  W/C  ลดลง  0.05  จาก  2.1

เริ่มทำงานใช้อัตราส่วนของ  2.1  ก่อน

3.  แปลงค่ากำลังอัดของ  fcr  ซึ่งเป็นกำลังอัดของคอนกรีตที่  28  วัน  เป็นกำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 3 วัน  โดยใช้สูตร  Y  =  51.42179 x X.1996  เมื่อแทนค่าด้วย  X  = 3 วัน  ได้ค่า  Y  =  64 %  ดังนั้นค่า  fcr

ที่อายุ  3  วัน  =  0.64 x fcr

4.  แปลงค่ากำลังอัดของ  0.64 fcr  เป็นค่ากำลังอัดของ  Cube 6” x 6” x6”  โดยใช้สมการดังนี้

ถ้าใช้หินขนาดใหญ่สุด 1 ½”    ;   	Cube   =  ( 0.64 * fcr  +  23.962 ) / .916

ถ้าใช้หินขนาดใหญ่สุด  1”         ;  	Cube   =  ( 0.64 * fcr  +  15.207 ) / .895

ถ้าใช้หินขนาดใหญ่สุด   ¾”     ;   	Cube   =  ( 0.64 * fcr  +  9.687 ) / .933

ถ้าใช้หินขนาดใหญ่สุด  ½”      ;   	Cube   =  (  0.64 * fcr  +  6.215 ) / .960

กำลังอัดที่ได้นี้เรียกว่า  fcm.

5.  ตัวอย่างใช้แบบลูกบาศก์ขนาด 6 x 6 x 6 นิ้ว  กดที่อายุ  3 วัน  1 ชุด ตัวอย่างคือ  ค่ากำลังอัดเฉลี่ยของแท่งลูกบาศก์อย่างน้อย  2  แท่ง

6.  นำชุดตัวอย่างที่ได้มาเขียนเป็น  Moving  average  3 ชุดตัวอย่างเป็น  1  จุด

จุดที่  1	=	( ชุดตัวอย่างที่  1  +  ชุดตัวอย่างที่  2  +  ชุดตัวอย่างที่  3 ) / 3

จุดที่  2	=	(  ชุดตัวอย่างที่  2  +  ชุดตัวอย่างที่  3  +  ชุดตัวอย่างที่  4 ) / 3

จุดที่  3	=	(  ชุดตัวอย่างที่  3  +  ชุดตัวอย่างที่  4  +  ชุดตัวอย่างที่  5 ) / 3

ทำเช่นนี้เรื่อย ๆ ไป

7.   ทำกราฟขึ้นโดยใช้แกน  X  เป็นช่วงของแต่ละจุด  แกน  Y  เป็นค่ากำลังอัด  นำแต่ละจุดพร้อมค่ากำลังอัดไป  plot  ลงกราฟเรื่อย ๆ ถ้าจุดหลังสุดมีกำลังอัดสูงกว่า  1.05 fcm  ให้สั่งเปลี่ยนอัตราส่วนผสมคอนกรีตจาก 2.1 เป็น  2.2  แต่ถ้าจุดหลังสุดมีกำลังอัดต่ำกว่า  0.95 fcm  ให้สั่งเปลี่ยนอัตราส่วนผสมคอนกรีตจาก 2.1  เป็น  2.3